## Slide 1
英码XM系列数据采集RTU/摄像机
对接上级平台配置
操作说明
版本号：20220711

## Slide 2
组网方案1
数据采集网关RTU
数采仪
政府平台
英码平台
英码或海康摄像头
U盘
RS485
LAN
以上方案必须采集2022年以后固件
路由器

## Slide 3
组网方案2
数据采集摄像机
数采仪
政府平台
英码平台
U盘
RS485
网线
以上方案必须采集2022年以后固件
路由器
internet

## Slide 4
选择固件及工具软件下载
下载地址http://www.emax.cc/?xzzx/104.html 若打不开
登录英码官网www.emax.cc-》下载中心
如何选相应固件？
固件文件名与设备系统版本一致
CMS局域网登录设备用
VMS远程登录设备

## Slide 5
固件升级方法
设备配置-》管理工具-》系统升级，点浏览按钮选择正确的固件，点升级，直到提示升级成功。

## Slide 6
配置上报政府平台--数据配置
下载CMS登录设备，设备配置-》网络服务-》ARSP
1 福建水资源
2 湖北206（包含图片）
3 贵州206
4 福建环保
5 湖南206
6 江西206
7 安徽池州206（包含图片）
8云南文山206
湖南 61.187.56.152端口8386 协议号5 上报周期15分钟
池州36.32.191.53端口9091 协议号7 上报周期5分钟 带图片
贵州58.42.237.173端口7064 协议号3 上报周期15分钟
福建环保220.160.52.213端口20092 协议号4 上报周期5分钟
福建水资源58.22.3.133端口8078 协议号1 上报周期60分钟
湖北183.95.190.143端口8094 协议号2 上报周期60分钟 带图片
安徽114.96.71.140端口9006 协议号4 上报周期5分钟
江西：59.63.182.34 端口6760 协议号6 上报周期5分钟
打勾启用可以编辑下面参数，编辑后取消打勾
政府平台IP
政府平台端口
上报政府平台周期
电站MN码或站码
上报协议号

## Slide 7
网关RTU添加摄像机 实现字符叠加
选设备配置-》管理工具-》数字通道
添加海康摄像机，协议选ONVIF，用户名admin 密码emax12345
海康摄像机设置请参考其他文档
摄像机一定要添加到RTU进来，不然无法视频叠加数据。
海康摄像机
协议：ONVIF
IP: 192.168.1.64 端口：80
用户名：admin 密码emax12345
英码摄像机
协议：NETIP
IP:192.168.1.13 端口：34567
用户名：admin 没密码

## Slide 8
配置数据上报英码平台 实现手机看数据--DAS配置
参数由台英公司分配
用户名的参数当做 流量小数点倍数，要_zhk20220624 之后的固件支持本功能

## Slide 9
配置图片上报英码平台 实现图片云存储
参数由台英公司分配
1小时上传1张

## Slide 10
更改摄像机视频叠加站名

## Slide 11
数据图片 U盘存储
开机前要先插U盘，数据和照片会存在U盘里
图片目录
数据目录
RTU开机后会自动上报一次数据和一张图片，然后按周期执行上报（适应定时开关机）

## Slide 12
文档更新日志
20220711--增加VMS下载地址
20221223--增加CMS升级步骤