## 配置设备定时拍照

特别说明：只有网络摄像机或接模拟摄像机的网关，才有拍照功能，接网络摄像机的网关，是没有拍照功能的。

### 用IE登录摄像机或网关，按以下步骤设置定时拍照上传。

|  | 点图片存储 |
| --- | --- |
|  | 选周期拍照 FTP打勾，定时上传开关 图片存储打勾，本机存储开关（如果本机有存储卡或硬盘，要设置快照分区）， 摄像机一直通电的配置3600秒，摄像机定时开关机的设置120秒 |
|  | 服务器配置设备所注册的服务器 用户名密码均为DAS 号 |

## 配置平台接收授权开关

打开图片云存储及微信推送。

开始-结束时间为托管服务时间