英码数据采集仪客户端软件

使用说明书

更新日志：

20220706  增加上报平台操作说明

## 软件获取

最新版本软件下载地址：

http://www.emax.cc/xiazai/soft/local_version.7z

或者访问英码官网www.emax.cc-->下载中心

## 软件开始使用

### 准备工作：

将设备跟电脑直连或者连接在同个局域内，并且是用搜索工具可以搜索到设备ip地址

### 登录设备：

IP地址：主机或者摄像头IP实际以搜索到的为准

端口  ：固定34567

账号  ：admin

密码：空

速率  ：主机采集（9600）摄像机采集（38400）

接口  ：主机采集（485） 摄像机采集（232）

### 闸门测流配置

闸孔宽度：单位毫米（mm）一米等1000。

开度仪  ：单位厘米（cm） 一米等100。

上水位  ：单位厘米（cm） 一米等100。

### 堰流测流设置

堰流宽度：单位毫米（mm）一米等1000。

上水位  ：单位厘米（cm） 一米等100。

### 功率测流设置

电压    ：填机组铭牌上额定电压

功率因素：填机组铭牌上额定功率因素（铭牌上数值*1000）

互感比  ：默认第一次选择1，上水位设置好后看采集仪上功率为多少，然后用

实际当前发电功率/采集仪显示功率，将获取到的值填进互感比重新点击常量配置发送

上水位  ：功率测流发电水头为固定值，直接在最小值里填上发电水头1米为100

### 管道测流设置

满角角度：固定设置90°

管道内径：单位为毫米（mm）100为0.1米

管径系数：按默认无需更改

角度仪  ：设置角度仪量程（无节制的直接最小值填90°）

上水位  ：单位厘米（cm） 一米等100。

### 实时数据查看

一个采集仪的点击采集仪1

两个或多个采集仪的看其他的另外点击2、3

### 数据上报平台

先将4GDTU的透传打开并配置中心服务器ID。服务器地址v.cn-iot.net  端口60000

由英码大数据平台分配获取设备ID后配置到采集器里。并配置北斗主动上报模式。

此步骤需要平台方联调。平台服务电话13635250038  18965005910